ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## Россия, 390013, г.Рязань, ул.Вокзальная, д.15 тел/факс (4912) 76-47-39

## тел. (4912) 75-76-65, 27-00-15, 38-70-59

## e-mail: МК@claviatura.ryazan.ru     http://www.m-kluch.rzn.ru

Р/с 40702810400000000603 в ООО”МКБ им.С.Живаго” г.Рязань,

К/с 30101810700000000744, БИК 046126744, ИНН 6228033710 КПП 622801001

## Russia, 390013  Ryazan,  Vokzalnaya st.,  15  tel/fax  (4912)  76-47-39, 75-76-65, 27-00-15, 38-70-59

e-mail: МК@claviatura.ryazan.ru

Воздушный приточный клапан (модель КИВ-125)

1. Назначение:

Клапан инфильтрации воздуха обеспечивает естественный приток в помещения при наличии активной вытяжки.

2. Конструкция и размеры:

| 1 | Регулировочная ручка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крышка оголовка |  |
|  | Фильтр |  |
|  | Внутренняя часть оголовка с заслонкой |  |
|  | Уплотнительное кольцо |  |
|  | Пластиковый канал (труба) диаметром 133 и |  |
|  | длиной до 1 м |  |
|  | Теплошумоизоляция |  |
|  | Наружная алюминиевая решётка с сеткой |  |

3. Монтаж клапана КИВ-125:

- Установить трубу с теплоизоляцией в отверстие.

Рекомендуемый диаметр отверстия 132 см.

Перед установкой трубы в отверстие обрежьте трубу по толщине стены, предварительно отодвинув теплошумоизоляцию от места распила, чтобы не повредить ее.

- Закрепить наружную решетку. Откорректировать ее положение таким образом, чтобы ребра решетки были обращены вниз и располагались горизонтально.

- Сдвинуть теплошумоизоляцию в сторону помещения, чтобы она не доходила до края стены на 6 см.

- Закрепить внутреннюю часть оголовка на стене при помощи 4-х дюбелей и саморезов таким образом, чтобы стрелка над одним из четырех монтажных отверстий указывала вертикально вниз.

- При сборке оголовка совместить выступ под стрелкой, на внутренней части оголовка, и паз на крышке, при этом необходимо исключить наматывание шнура на механизм регулировки открытия закрытия клапана.

Несоблюдение требований данной инструкции, внесение изменений в конструкцию клапана или монтаж неполной комплектации грозит последующим повреждением стены и отделки (промерзание, образование конденсата и плесени), а также поломкой клапана!!!