ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## Россия, 390013, г.Рязань, ул.Вокзальная, д.15 тел/факс (4912) 76-47-39

## тел. (4912) 75-76-65, 27-00-15, 38-70-59

## e-mail: МК@claviatura.ryazan.ru     http://www.m-kluch.rzn.ru

Р/с 40702810400000000603 в ООО”МКБ им.С.Живаго” г.Рязань,

К/с 30101810700000000744, БИК 046126744, ИНН 6228033710 КПП 622801001

## Russia, 390013  Ryazan,  Vokzalnaya st.,  15  tel/fax  (4912)  76-47-39, 75-76-65, 27-00-15, 38-70-59

e-mail: МК@claviatura.ryazan.ru

Руководство по эксплуатации воздушного приточного клапана.

1. Назначение

Воздушный приточный клапан предназначен для применения в городских квартирах, загородных и многоквартирных домах и небольших офисных зданиях. Клапан обеспечивает поступление свежего воздуха в жилые или другие помещения с постоянным нахождением людей. При этом он обеспечивает защиту помещения от насекомых, шума, пыли и регулировку количества поступающего воздуха. Применение клапана наиболее актуально в квартирах, где установлены герметичные окна.

2. Состав и конструкция

3. Принцип работы

Существующая вытяжка (вент. каналы, расположенные на кухне и в санузлах), удаляя отработанный воздух, создает разряжение в помещениях квартиры, и за счет этого разряжения в помещение через воздушный приточный клапан поступает свежий наружный воздух.

3.1 Регулирование количества воздуха

Регулировать поток проходящего через клапан воздуха можно при помощи рукоятки на оголовке клапана или специального шнура, если клапан расположен высоко. На оголовке клапана расположена шкала, указывающая степень открытия клапана. Клапан имеет плавную регулировку вплоть до полного закрытия.

ВАЖНО!

Так как клапан подает воздух только за счет разряжения, создаваемого вытяжкой, для эффективной работы клапана вытяжка должна быть активной. Активная вытяжка - это любая стабильно работающая вытяжная система – механическая (с помощью вентиляторов) или естественная (вент. каналы, расположенные на кухне и в санузлах). Естественная вытяжка есть в каждой квартире, но ее работа очень зависит от 2-х факторов: во-первых, перепада температур, и, во-вторых, перепада давлений. В квартирах, находящихся на последнем этаже, естественная вытяжка самая плохая т.к. перепад давлений недостаточный. Также, качество естественной вытяжки резко снижается летом, т.к. нет необходимого перепада температур между помещением и улицей.

Для гарантированной работы вентиляции в квартире в любой сезон, независимо от этажа, рекомендуется устанавливать вытяжные вентиляторы на кухнях и в санузлах. Обращаем ваше внимание, что для поддержания нормального санитарного состояния воздуха в квартире вытяжка должна работать постоянно. Поэтому, призванная работать лишь во время приготовления пищи местная вытяжка над плитой, вопреки всеобщему заблуждению, не обеспечит вам полноценную вентиляцию.

4. Технические характеристики

4.1 Снижение шума воздушным приточным клапаном

В соответствии с проведенными натурными испытаниями индекс изоляции воздушного шума составил 37 ДБа.

4.2 Количество воздуха

Аэродинамические характеристики.

В соответствии с аэродинамическими характеристиками производительность клапана зависит от создаваемого вытяжкой разряжения:

при разряжении 20 Па (создает механическая вытяжка) - 50 м3/ч; при разряжении 10 Па (создает естественная вытяжка) - 35 м3/ч.

5. Обслуживание

Воздушный приточный клапан КИВ-125, как и любое другое инженерное оборудование, требует выполнения определенных работ для обеспечения его работоспособности.

Обслуживание клапана:

- очистка фильтра в оголовке. Периодически промывается водой (примерно раз в 3 месяца);

- очистка патрубка в стене при помощи пылесоса (примерно раз в 6 месяцев);

- очистка наружной решетки от тополиного пуха и других крупных загрязнений (один раз в год).

|  | Разборка оголовка и извлечение фильтра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять | 2 |  | Отщёлкнуть | 3 | Вынуть фильтр |  |
|  | регулировочную |  |  | крышку |  |  |  |
|  | ручку |  |  | оголовка |  |  |  |

Собирая оголовок, обратите внимание на расположение регулировочного шнура (необходимо исключить наматывание шнура на механизм регулировки), а также на взаимное расположение креплений внутренней части и крышки оголовка (они должны совпадать).